КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 550

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 550 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 550 мм, высота 400 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 550 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и С-образной рампы наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Расстановка сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает её вращение с изделиями энергией водяных струй (при отсутствии электромеханического привода корзины). Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430, толщина 1,5 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Цифровое реле времени Сетчатый фильтр Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Электромеханический привод корзины (380 В) Защита от сухого пуска Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Автоматическое поддержание уровня раствора Вытяжной вентилятор Корпус, трубопроводы, из нержавеющей стали AISI 304 Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 550 | 700 | 800 | 1200 | 550 | 400 | 40 | 50 | 220/ 380 | 2,5 | 50 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 700

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 700 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 700 мм, высота 400 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 700 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и С-образной рампы наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Расстановка сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает её вращение с изделиями энергией водяных струй (при отсутствии электромеханического привода корзины). Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Цифровое реле времени Рампа из оцинкованной стали Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Электромеханический привод корзины (380 В) Защита от сухого пуска Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Корпус, трубопроводы, из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 700 | 825 | 960 | 1000 | 700 | 400 | 80 | 100 | 220/ 380 | 3,0 | 90 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 700У

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 700У |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 700 мм, высота 400 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты, сажевые загрязнения и нагары, в том числе из узких каналов и скрытых полостей. Очистка деталей сложной конфигурации. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 700У (с ручной доработкой) Профессиональная установка для мойки деталей с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой c возможностью удаления загрязнений из узких каналов, скрытых полостей, промывки деталей сложной конфигурации, как в автоматическом, так и в ручном режимах. Процесс автоматической обработки поверхностей производится слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС. Раствор с помощью высокопроизводительного насоса из бака через С-образную рампу подаётся на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей наносит моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащих очистке. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. При необходимости доочистки труднодоступных мест, либо стойких загрязнений, оператор после завершения цикла автоматической мойки может воспользоваться возможностью ручной доработки поверхностей, используя пневмоинструмент. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки мойки деталей во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм Электромеханический привод корзины Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Смотровое окно LED подсветка моечной камеры Резиновые краги для работы внутри камеры при закрытой крышке Многофункциональный пистолет для ручной промывки Пневмопистолет со шлангом Рампа и трубопроводы из оцинкованной стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Автоматическое поддержание уровня раствора Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом включая систему пароконденсации Полное изготовление из нержавеющей стали AISI 304 Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рампы с возможностью раздвижения для верхней загрузки Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка Комплект запасных перчаток |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 700У | 960 | 1170 | 1370 | 700 | 400 | 90 | 100 | 380 | 4,7 | 130 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 800

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 800 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 800 мм, высота 500 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 800 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и двух С-образных рамп наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Расстановка сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает её вращение с изделиями энергией водяных струй (при отсутствии электромеханического привода корзины). Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Цифровое реле времени Рампы 2 шт. из оцинкованной стали Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Электромеханический привод корзины Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Открывание крышки на 80 градусов для верхней загрузки Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Корпус, трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рампы с возможностью раздвижения для верхней загрузки Теплоизоляция бака Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 800 | 950 | 1100 | 1300 | 800 | 500 | 120 | 250 | 380 | 6,2 | 160 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 800У

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 800У |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 800 мм, высота 400 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты, сажевые загрязнения и нагары, в том числе из узких каналов и скрытых полостей. Очистка деталей сложной конфигурации. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 800У (с ручной доработкой) Профессиональная установка для мойки деталей с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой c возможностью удаления загрязнений из узких каналов, скрытых полостей, промывки деталей сложной конфигурации, как в автоматическом, так и в ручном режимах. Процесс автоматической обработки поверхностей производится слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС. Раствор с помощью высокопроизводительного насоса из бака через две С-образные рампы подаётся на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей наносит моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащих очистке. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. При необходимости доочистки труднодоступных мест, либо стойких загрязнений, оператор после завершения цикла автоматической мойки может воспользоваться возможностью ручной доработки поверхностей, используя пневмоинструмент. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки мойки деталей во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм Электромеханический привод корзины Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Смотровое окно LED подсветка моечной камеры Резиновые краги для работы внутри камеры при закрытой крышке Многофункциональный пистолет Karcher для ручной промывки Пневмопистолет со шлангом Рампа и трубопроводы из оцинкованной стали Система GeyserSpray Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами Разовая порция моющего средства |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Автоматическое поддержание уровня раствора Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом включая систему пароконденсации Полное изготовление из нержавеющей стали AISI 304 Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рампы с возможностью раздвижения для верхней загрузки Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из нержавеющей стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка Комплект запасных перчаток |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 800У | 1060 | 1270 | 1370 | 800 | 400 | 120 | 200 | 380 | 6,7 | 180 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 900

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 900 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 900 мм, высота 500 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 900 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и двух С-образных рамп наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Расстановка сопел под углом к траектории движения корзины обеспечивает её вращение с изделиями энергией водяных струй (при отсутствии электромеханического привода корзины). Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Цифровое реле времени Рампы 2 шт. из оцинкованной стали Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Электромеханический привод корзины Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Корпус, трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рампы с возможностью раздвижения для верхней загрузки Теплоизоляция бака Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 900 | 1050 | 1180 | 1300 | 900 | 500 | 140 | 250 | 380 | 6,2 | 175 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1000

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 1000 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 1000 мм, высота 700 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 1000 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и двух С-образных рамп наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. Базовая комплектация данной модели оснащена электромеханическим приводом корзины, а также раздвижными рампами для облегчения верхней загрузки крупногабаритных деталей. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электромеханический привод корзины Рампы из оцинкованной стали с возможностью раздвижения для верхней загрузки Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Цифровое реле времени Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Полное изготовление из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Теплоизоляция бака Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1000 | 1170 | 1330 | 1415 | 1000 | 700 | 200 | 350 | 380 | 9,5 | 320 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1150

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 1150 |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 1150 мм, высота 700 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 1150 Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и двух С-образных рамп наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. Базовая комплектация данной модели оснащена электромеханическим приводом корзины, а также раздвижными рампами для облегчения верхней загрузки крупногабаритных деталей. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электромеханический привод корзины Рампы из оцинкованной стали с возможностью раздвижения для верхней загрузки Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Цифровое реле времени Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Полное изготовление из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Теплоизоляция бака Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1150 | 1320 | 1480 | 1465 | 1150 | 700 | 260 | 350 | 380 | 9,5 | 380 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1400 ВР

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 1400 ВР |
| Объём моечного пространства | Длина 1400 мм, ширина 1400 мм, высота 1000 мм (возможно увеличение до 1300 мм и 1450 мм). |
| Грузоподъёмность | 1500 кг (возможно увеличение до 2000 кг) |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Стадии очистки | Возможно использование до 3-х стадий очистки. Основная: обработка моющим раствором, дополнительные: ополаскивание чистой водой и сушка горячим воздухом. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Моечная машина АПУ 1400 ВР Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка струйной очистки с фронтальной загрузкой. Рабочий стол моечной машины фиксируется на подставке и на него загружается деталь или корзины с деталями. Затем рабочий стол по рельсам закатывается в моечное пространство установки и фиксируется. После опускания с помощью электромеханического привода загрузочных ворот и их автоматической фиксации в крайних точках на панели управления устанавливается программа мойки и очистки деталей. Процесс очистки деталей и агрегатов происходит в закрытом герметичном пространстве оборотным слабощелочным раствором, автоматически подогретом с помощью ТЭНов до 65-80оС, посредством большого количества струй, расположенных на четырех вертикальных (расположены по углам моечной камеры установки) и двух горизонтальных (расположены над и под рабочим столом). Вертикальные рампы совершают поворот на 100 градусов относительно вертикальной оси, горизонтальные рампы вращаются на вертикальной оси в горизонтальной плоскости. В установке используется система GeyserSpray, которая обеспечивает удаление загрязнений из труднодоступных мест за счет увеличенной плотности струй и чередования направлений гидроразмыва. Время цикла очистки деталей контролируется в автоматическом режиме, также предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Установка оснащена встроенным дисковым маслоотделителем, блоком электронной регулировки температуры раствора и контроля минимального уровня раствора (насос и ТЭНы не включатся при низком уровне раствора). Очистка раствора замкнутого типа производится сетчатыми фильтрами, над накопительным баком расположена пластина с сеткой 2х2 мм, на входе в насос съемный фильтр с сеткой 0,5х0,5 мм. Для очистки сеток фильтров слив раствора не обязателен. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус и бак из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Дисковый маслоотделитель Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рабочий стол (Под) из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки с уникальной геометрией сечения для удаления загрязнений из труднодоступных мест Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Принудительная вытяжка пара Система пароконденсации Насос откачки раствора из бака Система числового программного управления с панелью оператора для программирования циклов и стадий очистки Стадия водной обработки (ополаскивание чистой водой), включает в себя систему числового программного управления и автоматический долив в двух баках Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Зонд для промывки внутренней полости полых валов с универсальной подставкой Организация загрузки деталей проходного типа Жесткий подъемный люк Увеличение высоты рабочего пространства до 1300 мм или 1450 мм Увеличение грузоподъемности до 2000 кг Тара для промывки мелких деталей |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1400ВР | 3580 | 2100 | 2350 | 1400 | 1400 | 1000/ 1300/ 1450 | 700 | 1500/ 2000 | 380 | 32,0 | 1100 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1400В

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 1400В |
| Объём моечного пространства | Диаметр корзины 1400 мм, высота 780 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для деталей АПУ 1400 В Автоматическая установка струйной очистки с вращающейся корзиной и открывающейся вверх крышкой. Процесс обработки деталей слабощелочным оборотным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС, происходит в закрытом пространстве. Моющая жидкость с помощью насоса и двух С-образных рамп наносится на деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон: сверху, снизу и сбоку. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащие очистке, проникая в самые труднодоступные места детали. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. Базовая комплектация данной модели оснащена электромеханическим приводом корзины, а также раздвижными рампами для облегчения верхней загрузки крупногабаритных деталей. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электромеханический привод корзины Рампы из оцинкованной стали с возможностью раздвижения для верхней загрузки Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Цифровое реле времени Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки для удаления загрязнений из труднодоступных мест, с шагом 20-25 мм. Сетчатые фильтры Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Автоматическое поддержание уровня раствора Насос откачки раствора из бака Вытяжной вентилятор Система пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Смотровое окно и освещение внутри моечной камеры Стадия ополаскивания чистой водой (включает в себя систему числового программного управления с сенсорной панелью) Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Открывание крышки на 80 градусов Пневматическое открывание крышки сжатым воздухом на 80 градусов (от пневмо сети заказчика) Полное изготовление из нержавеющей стали AISI 304 для работы с кислотными растворами Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Теплоизоляция бака Корзина из нержавеющей стали Вкладыш в корзину из нержавеющей мелкой сетки с крышкой Корзина из н/ж стали для промывки мелких деталей размером 300х300 мм Подкатная тележка |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1400В | 1700 | 1710 | 1650 | 1400 | 780 | 400 | 450 | 380 | 12,5 | 420 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 1600 ВР

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 1600 ВР |
| Объём моечного пространства | Длина 1600 мм, ширина 1600 мм, высота 1000 мм (возможно увеличение до 1300 мм). |
| Грузоподъёмность | 1500 кг (возможно увеличение до 2000 кг) |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Стадии очистки | Возможно использование до 3-х стадий очистки. Основная: обработка моющим раствором, дополнительные: ополаскивание чистой водой и сушка горячим воздухом. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Моечная машина АПУ 1600 ВР Профессиональная полностью автономная и автоматизированная установка струйной очистки с фронтальной загрузкой камерного типа. Рабочий стол моечной машины фиксируется на подставке и на него загружается деталь или корзины с деталями. Затем рабочий стол по рельсам закатывается в моечное пространство установки и фиксируется. После опускания с помощью электромеханического привода загрузочных ворот и их автоматической фиксации в крайних точках на панели управления устанавливается программа мойки и очистки деталей. Процесс очистки деталей и агрегатов происходит в закрытом герметичном пространстве оборотным слабощелочным раствором, автоматически подогретом с помощью ТЭНов до 65-80оС, посредством большого количества струй, расположенных на четырех вертикальных (расположены по углам моечной камеры установки) и двух горизонтальных (расположены над и под рабочим столом). Вертикальные рампы совершают поворот на 100 градусов относительно вертикальной оси, горизонтальные рампы вращаются на вертикальной оси в горизонтальной плоскости. В установке используется система GeyserSpray, которая обеспечивает удаление загрязнений из труднодоступных мест за счет увеличенной плотности струй и чередования направлений гидроразмыва. Время цикла очистки деталей контролируется в автоматическом режиме, также предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Установка оснащена встроенным дисковым маслоотделителем, блоком электронной регулировки температуры раствора и контроля минимального уровня раствора (насос и ТЭНы не включатся при низком уровне раствора). Очистка раствора замкнутого типа производится сетчатыми фильтрами, над накопительным баком расположена пластина с сеткой 2х2 мм, на входе в насос съемный фильтр с сеткой 0,5х0,5 мм. Для очистки сеток фильтров слив раствора не обязателен. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус и бак из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Рампы и трубопроводы из нержавеющей стали Рабочий стол (Под) из нержавеющей стали Дисковый маслоотделитель Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительные насосы фирмы Aquario Italy Защита от сухого пуска Цифровой регулятор температуры Система GeyserSpray - разнонаправленные форсунки с уникальной геометрией сечения для удаления загрязнений из труднодоступных мест Система фильтрации раствора Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Принудительная вытяжка пара Система пароконденсации Насос откачки раствора из бака Система числового программного управления с панелью оператора для программирования циклов и стадий очистки Стадия водной обработки (ополаскивание чистой водой), включает в себя систему числового программного управления и автоматический долив в двух баках Стадия сушки горячим воздухом, включая систему пароконденсации Система ручной доработки деталей моющим раствором Система ручной доработки воздухом с обдувочным пистолетом от пневмо- системы заказчика Циркуляционная система самоочистки раствора первой стадии (стадии мойки) с раздельным сбором масла и шлама (гравитационный разделитель фаз) Система тонкой фильтрации со сменным мешочным фильтром Зонд для промывки внутренней полости полых валов с универсальной подставкой Организация загрузки деталей проходного типа Жесткий подъемный люк Увеличение высоты рабочего пространства до 1300 мм Увеличение грузоподъемности до 2000 кг Тара для промывки мелких деталей |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 1600ВР | 3780 | 2300 | 2350 | 1600 | 1600 | 1000/ 1300 | 850 | 1500/ 2000 | 380 | 32,0 | 1250 |

КАРТОЧКА ТОВАРА АПУ 2300КР

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Автоматическая промывочная установка АПУ 2300 КР |
| Объём моечного пространства | Длина - 2300 мм, ширина — 600 мм, высота 450 мм |
| Какие загрязнения очищает | Почвенные, нефтяные и другие масложировые загрязнения (СОЖ, масла после штамповки, консервационные смазки, полировальные пасты, эмульсии), стружку, композиты. |
| Гарантия | 24 месяца |
| Срок полезного использования | Не менее 7 лет |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Мойка для карданных валов АПУ 2300 КР Автоматизированная моечная камера струйной очистки замкнутого цикла с неподвижным подом и легко открывающейся вверх с помощью пневмоцилиндра крышкой. Эффективная очистка поверхностей от различных видов загрязнений осуществляется щелочным моющим раствором. Процесс обработки происходит оборотным щелочным раствором, автоматически подогреваемом ТЭНами до 65оС. Раствор с помощью насоса и вращающейся О-образной рампы попадает на расположенную на стационарном поде деталь, тем самым осуществляется её промывка со всех сторон. Уникальная система распыления Гейзер Спрей подает моющий раствор под давлением на поверхности изделий, подлежащих очистке. Комплекс разнонаправленных форсунок позволяет проникать струям в самые труднодоступные места детали. Время моечного цикла контролируется в автоматическом режиме. Предусмотрена защита персонала от случайного открытия крышки установки во время работы. Очистка моющего раствора производится сетчатыми фильтрами. |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Корпус из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 2,0 мм. Электрика Schneider Electric ТЭНы Ariston Italy Высокопроизводительный насос фирмы Aquario Italy Цифровое реле времени Рампа из оцинкованной стали Внутренние трубопроводы из нержавеющей стали Система GeyserSpray Сетчатый фильтр Силовая рама с регулируемыми опорами |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| Дисковый маслоотделитель Корпус, трубопроводы, из нержавеющей стали AISI 304, толщиной 2,0 м |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры | Рабочее пространство | Резервуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВ | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| АПУ 2300КР | 3000 | 850 | 1620 | 2300 | 600 | 400 | 420 | 100 | 380 | 12,0 | 560 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 800Р

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 800Р |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 800 мм, ширина 260 мм, высота 280 мм, масса до 65 кг. |
| Назначение | Гидравлические испытания и выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей и коммерческого транспорта. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Cтенд для опрессовки ГБЦ СГИ 800Р Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки блоков цилиндров и ГБЦ. Позволяет обнаружить микротрещины и дефекты с помощью сжатого воздуха. Преимущества СГИ 800Р простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки блоков цилиндров и ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Данная модель с электроприводом перемещения площадки вверх/ вниз и ручным вращением поворотной площадки на 360 градусов. Благодаря наличию регулируемых опор опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой до 70-90оС водой. Металл под действием тепла расширяется и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Электропривод перемещения площадки вверх/ вниз; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчик температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 800 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 800 Р | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 320 | 280 | 190 | 65 | 380 | 4,5 | 150 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1000

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1000 |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1000 мм, ширина 400 мм, высота 400 мм, масса до 270 кг. |
| Назначение | Выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей и коммерческого транспорта. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1000 Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ и тестирования блоков цилиндров. Преимущества СГИ 1000 простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Это профессиональный опрессовочный стенд с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о. Установка оснащена приспособлениями для крепления наклонных ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Благодаря наличию регулируемых опор, опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1000 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1000 | 1700 | 1200 | 1900 | 1000 | 400 | 400 | 540 | 270 | 380 | 13 | 410 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1200

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1200 |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1200 мм, ширина 400 мм, высота 370 мм, масса до 270 кг. |
| Назначение | Выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей, коммерческого транспорта и среднетоннажных грузовиков. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1200 Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ и тестирования блоков цилиндров. Преимущества СГИ 1200 простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Это профессиональный опрессовочный стенд с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о. Установка оснащена приспособлениями для крепления наклонных ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Благодаря наличию регулируемых опор, опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1200 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1200 | 2050 | 1200 | 1900 | 1200 | 380 | 400 | 620 | 270 | 380 | 13 | 440 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1400

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1400 |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1400 мм, ширина 400 мм, высота 400 мм, масса до 300 кг. |
| Назначение | Выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей, коммерческого транспорта, средне- и крупнотоннажных грузовиков. |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1400 Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ и тестирования блоков цилиндров. Преимущества СГИ 1400 простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Это профессиональный опрессовочный стенд с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о. Установка оснащена приспособлениями для крепления наклонных ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Благодаря наличию регулируемых опор, опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1400 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1400 | 2200 | 1300 | 1900 | 1400 | 400 | 400 | 700 | 300 | 380 | 13 | 480 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1600

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1600 |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1600 мм, ширина 530 мм, высота 400 мм, масса до 350 кг. |
| Назначение | Выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей, коммерческого транспорта, средне- и крупнотоннажных грузовиков и спецтехники |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1600 Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ и тестирования блоков цилиндров. Преимущества СГИ 1600 простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Это профессиональный опрессовочный стенд с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о. Управление процессом опрессовки можно осуществлять с помощью дублирующего приборную панель дистанционного пульта. Установка оснащена приспособлениями для крепления наклонных ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Благодаря наличию регулируемых опор, опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1600 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1600 | 2380 | 1500 | 2000 | 1600 | 530 | 400 | 1200 | 350 | 380 | 15 | 590 |

КАРТОЧКА ТОВАРА СГИ 1600 Profi

| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Наименование | Стенд гидравлических испытаний СГИ 1600 Profi |
| Максимальные параметры обрабатываемой детали | Длина 1600 мм, ширина 660 мм, высота 450 мм, масса до 500 кг. |
| Назначение | Выявление микротрещин блоков и головок блоков цилиндров легковых автомобилей, коммерческого транспорта, средне- и крупнотоннажных грузовиков и спецтехники |
| Гарантия | 24 месяца |
| ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ |
| Стенд для опрессовки ГБЦ СГИ 1600 Profi Предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки ГБЦ и тестирования блоков цилиндров. Преимущества СГИ 1600 Profi простое в эксплуатации и надежное оборудование для опрессовки ГБЦ. Это профессиональный опрессовочный стенд с пневматическим подъёмом и опусканием поворотной площадки и электроприводом вращения площадки на 360о. Управление процессом опрессовки можно осуществлять с помощью дублирующего приборную панель дистанционного пульта. Установка оснащена приспособлениями для крепления наклонных ГБЦ. Ванна выполнена из нержавеющей стали AISI 304 и утеплена для сохранения температуры воды. Благодаря наличию регулируемых опор, опрессовочный станок можно установить на неподготовленные полы. Принцип работы Головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргстекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них подается сжатый воздух 4-6 бар. Головка помещается в ванну с подогретой водой до 70-90 градусов. Металл ГБЦ испытывает тепловые расширения и происходит вскрытие микротрещин. Место трещин обнаруживается по пузырькам воздуха под оргстеклом. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Бак и крышка из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 2 мм с теплоизоляцией; ТЭНы из нержавеющей стали AISI 304 (производство Италия); Гидравлическая станция (производство Италия); Поворотный стол с электромеханическим приводом; Дублирующий дистанционный пульт управления; Европейская электрика Schneider Electric; LED-подсветка рабочей зоны; Цифровой датчики температуры; Датчик давления сжатого воздуха; Силовая рама с регулируемыми опорами; Оргстекло пластина 1600 мм толщиной 25 мм; Вакуумная резина; Прижимы – 4 комплекта; Приспособление для крепления наклонных ГБЦ |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |

| Модель | Внешние размеры стенда | Рабочее пространство | Резер-вуар, л | Грузоподьёмность, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |  |  |  |  |  |
| СГИ 1600 Profi | 2380 | 1550 | 2700 | 1600 | 660 | 450 | 2200 | 500 | 380 | 26 | 850 |